## Slide 1
第3章 化工设计的前期工作
项目建议书
厂址选择
可行性研究
设计任务书

## Slide 2
1. 项目建议书
确立工程项目，为决策者提供投资方向
目的 内容，
编制要点 上报审批

## Slide 3
项目名称
项目内容
工艺技术来源
产品市场
环境保护和劳动定员
原材料来源及外协条件
投资估算及资金筹措（偿还能力的大体测算，利用外资项目要说明利用外资的可能性）
项目大致进展（项目实施规划设想）
初步技术经济评价（经济效益和社会效益）
1. 项目建议书
目的 内容
编制要点 上报审批

## Slide 4
阐明工艺技术路线
厂址设置地的基本条件
市场情况
投资匡算
经济效益的基本估算
1. 项目建议书
目的 内容
编制要点 上报审批

## Slide 5
2. 厂址选择
厂址选择三阶段
准备工作
现场工作
编制报告

## Slide 6
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
确定选厂指标的主要内容：
产品方案

## Slide 7
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
确定选厂指标的主要内容
基本的工艺流程和工厂的组成；
原材料、燃料的品种、数量、来源；
公用系统工程的量和参数；
理想的总平面图、三废量、性质；
工厂职工人数；
发展的趋向。

## Slide 8
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
选址的现场工作
周围地区工厂和居民点分布状况和协调要求

## Slide 9
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
选址的现场工作
现场基本区划的可能方案
厂区历史上洪水淹没情况
水源地、排水及厂外各种管线可能走向勘踏
现场环境污染状况

## Slide 10
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
选址的现场工作
确定铁路专用线的接轨地点和进线走向，建造码头的适宜地点，公路的连接和工厂的主要出入口位置。

## Slide 11
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
选址的现场工作
工程地质现象（溶洞、滑坡）的实地调查

## Slide 12
2. 厂址选择
准备工作 现场工作 编制报告
选择若干方案，编写报告

## Slide 13
2. 厂址选择
影响因素 选择原则 方案比较
原料
能源
水资源
运输条件
环境影响

## Slide 14
2. 厂址选择
原材料、能源较丰富或供应方便；
水资源丰富、水质较好；
较便利的运输条件；
节约用地、少占耕地；
环境保护；
地势高、不淹不涝；
考虑周围的协作关系
影响因素 选择原则 方案比较

## Slide 15
2. 厂址选择
避免烈度9度以上地震区，受洪水、泥石流、滑坡危害的山区，有开采价值的矿藏地区，历史文物、生物保护和风景旅游点。
影响因素 选择原则 方案比较

## Slide 16
2. 厂址选择
抓住重点、解决主要矛盾、满足主要条件，而且利多于弊者为所选择的合理厂址方案。
在工程技术、建设投资、经营费用三方面比较
影响因素 选择原则 方案比较

## Slide 17
2. 厂址选择
上海化学工业区
1996.9.28~1998.4.30
围海造地正式开工，投资7.4亿元，耗时19个月，沿海岸线

## Slide 18
2. 厂址选择
上海化学工业区
1996.9.28~1998.4.30
围海造地正式开工，投资7.4亿元，耗时19个月，沿海岸线

## Slide 19
2. 厂址选择
上海化学工业区
1996.9.28~1998.4.30
围海造地正式开工，投资7.4亿元，耗时19个月，沿海岸线

## Slide 20
2. 厂址选择
上海化学工业区
相邻地区的关系

## Slide 21
2. 厂址选择
上海化学工业区
物流、生活配套等

## Slide 22
2. 厂址选择
上海化学工业区
杭州湾北岸产业带结构图

## Slide 23
2. 厂址选择
上海化学工业区
管道运输

## Slide 24
2. 厂址选择
上海化学工业区
公路、铁路运输

## Slide 25
2. 厂址选择
上海化学工业区
上海高速公路网

## Slide 26
2. 厂址选择
世界石油化工产业发展的五大趋势
上中下游产品链有效整合
装置规模越来越大
跨国企业在同一地区进行投资协作
符合生态环保和可持续发展要求
生产重心从石油产地向市场腹地转移

## Slide 27
2. 厂址选择
世界最大化工区—美国德克萨斯化工区
规划面积100平方公里，已开发60平方公里
占美国石油化工25%的生产基地，有100家公司的生产装置
炼油能力25000万吨/年，乙烯产量大于500万吨/年

## Slide 28
2. 厂址选择
比利时安特卫普化工区
世界第二化工生产基地，占地37 km2，炼油化工用地占75%，拥有五家炼油厂，生产能力3500万吨/年，裂解乙烯装置能力为160万吨/年。

## Slide 29
2. 厂址选择
韩国丽川化工区
总面积26.73 km2 ，炼油能力3168万吨/年，乙烯产量275万吨/年。

## Slide 30
2. 厂址选择
新加坡裕廊化工区
亚太区较重要的石油化工生产基地，自70年代末开始建设化工装置，形成了28 km2工业建设用地。
炼油能力3820万吨/年，乙烯产量300万吨/年。

## Slide 31
2. 厂址选择
马来西亚关丹化工区
计划占地面积40 km2 ，现已开发 8.5 km2
马来西亚最大的石油化工生产基地，已有Amaco, Petronas, Eastman, Kaneka和BASF等公司投资。
主要产品PTA、MTBE、丁烯、丙烯和丙烯酸等。

## Slide 32
2. 厂址选择
中国台湾省六轻化工区
占地面积20.96 km2 ,台塑、南亚、台化、台湾小松等企业入驻;
区内有电厂，发电容量180万瓦；
炼油厂年炼原油2100万吨；乙烯290 万吨/年。

## Slide 33
3. 可行性研究
可行性研究的内容
可行性研究的步骤
可行性研究的依据、作用和注意事项

## Slide 34
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
总论
市场情况及工厂规模
资源、原材料、能源及其主要公用设施情况
建厂条件及厂址方案
项目的技术方案
环境保护
工厂机构、管理及定员
项目实施计划及进度要求
企业经济和国民经济评价
不确定分析
结论

## Slide 35
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
总论
1.1 概述
项目背景、投资的必要性和经济意义
1.2 研究结果概要
项目研究的主要内容和论据
评价结论性意见
1.3 存在的主要问题和意见

## Slide 36
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
2. 国内外需求状况和市场预测
国内外生产能力：产品进出口情况及单价、总金额近远期的需求和分配、消费去向说明预测方向和结论。
产品的价格分析：国内外产品价格现状、分析比较，价格的稳定性及变化趋势预测，价格确定原则和意见。

## Slide 37
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
3. 产品方案及生产规模
3.1 产品方案、技术经济比较
3.2 生产规模：确定生产规模的原则，生产规划，分期建设和生
产能力
3.3 产品销售：产品在国内外市场销售设想、措施、逐年销
售规划

## Slide 38
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
4. 建厂条件及厂址方案

## Slide 39
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
5. 工艺技术方案
5.1 工艺技术方案的选择：国内外工艺技术概况，技术方案比较，推荐的技术方案说明；
5.2 物料平衡和消耗定额：原料、燃料、动力消耗定额与国际先进水平的比较。

## Slide 40
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
5. 工艺技术方案
5.3 主要设备选型：提出大型、超限设备的名称，提出设备的国内外分交方案或与国内外厂商合作制造方案。

## Slide 41
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
6. 自动化水平

## Slide 42
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
7. 公用工程及辅助设施方案

## Slide 43
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
7. 公用工程及辅助设施方案
给排水（种类、量）
用电负荷、等级
Notes: 在电力系统中，36v以下的电压称为安全电压，3kv以下的电压称为低压，3kv以上的电压称为高压，直接供电给用户的线路称为配电线路，如用户电压为380/220v，则称为低压配电线路，也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等，电压在110V~220V。

## Slide 44
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
7. 公用工程及辅助设施方案
运输方案、量、工具
维修设施
生活福利设施

## Slide 45
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
8. 环境保护
8.1 污染物的情况、种类、量。
8.2 “三废”治理措施、预计效果
废水处理
焚烧

## Slide 46
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
9. 工厂组织、劳动定员和人员培训
管理、组织
机构、定员
培训计划

## Slide 47
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
10. 消防安全
消防安全措施

## Slide 48
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
11. 资金筹措
银行贷款、自筹、外资、合资

## Slide 49
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
12. 成本估算
经济（国民经济）
财务（企业）：全部资金流量表，销售利润计算表，财务平衡表，投资利润率，收益率，利税率，投资回收期，内部收益率，借贷偿还期。
社会效益评价： 对环境，节能，提高当地科技水平，发展地区经济，节约劳力，提供就业机会，对国防和工业配置。

## Slide 50
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
13. 评价结论
综合运用上述分析及数据，对工程项目作出简要评价结论、存在的问题、建议及实施条件。

## Slide 51
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
14. 附件
编制可行性报告依据
原料，燃料，动力供应和运输，征地，供水等与有关协作单位签署的意见或签订的意向心协议书。
筹资协议书。
环保部门的审批意见
有关国外厂商的基本资料
和外国厂商技术交流及询价有关资料

## Slide 52
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
市场研究
工艺研究
经济评价
前提和基础
关键
核心和重点
必要性
可能性
合理性

## Slide 53
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
开始筹措
调查研究
优化选择方案
详细研究
编写报告

## Slide 54
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
项目建议书和委托单位的设想说明；
国家经济建设的方针、政策和长远规划；
经国家正式批准的资源报告、土地开发整治规划等；
可靠的自然、地理、气象、地质、社会经济的基础资料；
有关工程技术方面的标准、规范、指标等；
国家公布的用于进行项目评价的有关参数。

## Slide 55
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
作为建设项目投资决策和编制设计任务书的依据；
作为向银行申请贷款的依据；
作为与建设项目有关各部门商谈合同的依据；
作为建设项目开展初步设计的基础；
作为安排基本建设计划和开展各项建设前期工作依据；
作为环保部门审查建设项目对环境评价的依据。

## Slide 56
3. 可行性研究
内容 步骤
依据 作用 注意事项
可行性研究应具有科学性和独立性；
可行性研究的深度需满足要求；
承担可行性研究工作的单位应具备条件；
可行性研究报告要进行审批。

## Slide 57
四. 设计任务书
基本要求
主要内容
可行性研究报告与设计任务书的区别

## Slide 58
四. 设计任务书
基本要求 主要内容
给设计人员提出原则、要求和指示；
化工设计工作的依据。

## Slide 59
四. 设计任务书
基本要求 主要内容
设计项目的名称及企业技改目的
设计项目的依据
产品品种、生产规模、生产方法和工艺原则
原料、燃料的供给，产品去向
公用工程的原则方案（水电汽的主要来源）
资源综合利用和环境保护
建设工期
投资控制数
劳动定员控制数
要求达到的经济效益

## Slide 60
四. 设计任务书
可行性研究报告与设计任务书的区别
内容：可行性研究报告提供依据，设计任务书是结论；
性质：可行性研究报告给上级提供决策文件，设计
任务书给设计人员的指令；
时间：可行性研究报告在先，设计任务书在后。

## Slide 61
厂址选择的主要影响因素有哪些？为什么？
为什么要进行可行性研究？可行性研究报告包括哪些内容？
可行性研究报告和设计任务书有什么区别？
本章思考题