## Slide 1
第6章 化工设备设计
6.1 概述
6.2 化工设备选用和设计方法
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 2
6.1 概述
化工设备设计分类
标准设备设计和非标准设备设计。
设计
角度
标准设备(定型设备)—成批生产，直接订货。
非标准设备—工艺提供设计条件，设备专业专门设计，厂家专门制造的设备。

## Slide 3
6.1 概述
标准设备设计
常用标准设备：泵、风机、冷冻机、过滤机、离心机、搅拌器、压缩机等。生产厂家和型号很多，可选择范围大。
标准设备设计：根据工艺要求，计算特征尺寸，查阅相关产品目录或样本手册(列出设备的规格、型号、基本性能参数和厂家)，选择合适设备型号。

## Slide 4
6.1 概述
非标准设备设计
常用非标准设备：容器(低压、中压、高压)、换热器、塔器、干燥设备、搅拌设备和除尘设备等。
非标准设备设计：根据工艺要求完成工艺计算，提出设备型式、材料、尺寸和其他要求，再经过机械计算及设计由相关工厂制造。遵循设备设计相关标准规定。

## Slide 5
6.1 概述
化工设备标准化
化工设备设计向标准化推进，有些原来属于非标准设备的化工装置，已逐步走向系列化、定型化，已形成了一些标准图纸，有些还有了定点生产厂家，如换热器系列、容器系列、搪玻璃设备系列等。
在非标准设备设计时，应尽量采用已标准化的图纸。

## Slide 6
6.1 概述
化工设备设计的原则
合理性：满足工艺过程对设备的要求，设备与工艺流程、生产规模、操作条件、控制水平相适应，同时又充分发挥设备能力。
先进性：设备的生产能力、转化率、收率、效率、自控水平等尽可能达到先进水平；设备操作范围宽，易于调节，控制方便。
经济性：投资省，消耗低，生产费用和运行费用低，结构简单，节约材料，易于制造、安装操作维修方便，三废少。
安全性：安全可靠，操作稳定，弹性大，劳动强度小，无事故隐患；对工艺和建筑、地基、厂房等无苛刻要求；尽量避免高温高压高空作业，尽量不使用有毒有害的设备附件附料。

## Slide 7
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法

## Slide 8
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法
1. 收集基础数据
介质物性：介质名称、输送条件下的物理性质(如粘度、蒸汽压、腐蚀性、毒性及易燃易爆等)；介质中所含固体颗粒直径和含量；介质中气体的含量。
操作条件：T、p、操作温度下的ps、间歇或连续操作等。
泵所在位置情况：环境温度，海拔高度，装置平立面要求，送液高度，送液路程，进口和排出侧设备液面至泵中心距离及管线当量长度等。

## Slide 9
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法
确定泵的流量和扬程
流量
  泵的流量决定于物料衡算，确定泵流量应考虑装置的富余能力及装置各设备能力的协调；
  给出流量范围选泵时以最大流量为基础；只给出正常流量，选用安全系数1.1~1.2。流量通常换算成体积流量。
扬程
  按泵的布置情况，液体输送距离及高度，利用柏努利方程计算泵的扬程，再采用安全系数1.05~1.1；
  尽可能采用现场数据。

## Slide 10
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法
选择泵型及泵的具体型号
根据流量、扬程，按泵型的确定原则和泵的工作范围初步确定泵的类型。根据介质特性（腐蚀性）选择泵的材质。
从工艺角度选择泵类型：
流量大扬程小可选单级离心泵；流量小扬程高选往复泵或多级离心泵；
输送腐蚀介质，选耐腐蚀泵；
输送昂贵液体、剧毒或放射性液体应用完全不泄漏无轴封的屏蔽泵；
要求精确进料时，选用计量泵或柱塞泵。
输送高温介质时可考虑选用热油泵。
输送高粘度的流体，考虑选用螺杆泵。
从有关泵制造厂提供的样本和技术资料选择泵的具体型号，列出所选型号泵以清水为基准的性能参数。

## Slide 11
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法
核算泵的性能
若输送液体的物理性质与水有较大差异，则应对泵的扬程、流量进行核算。并与工艺要求进行对比，确定所选泵是否可用。
5. 核算泵的性能
确定泵的型号后，计算泵的允许吸上高度，核对泵的安装高度；
泵的安装高度必须低于泵的允许吸上高度；
安装高度应比计算允许吸上高度低0.5~1 m。

## Slide 12
6.2 典型化工设备选用和设计方法
泵的选用与设计方法
计算泵的轴功率
选定泵的材料和轴封
确定冷却水或加热蒸汽耗量
选用驱动装置——电动机或蒸汽透平
确定泵的台数和备用率
填写泵规格表，作为泵订货依据和选泵过程中各项数据的汇总。

## Slide 13
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法

## Slide 14
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法
分类：根据用途可分为：原料、成品、中间贮罐，回流罐、计量罐、缓冲罐、混合罐、闪蒸罐、包装罐等。
贮罐存贮量：即贮存物料总容积，随贮罐的用途而异。
  原料贮罐：全厂性贮罐至少1~3个月的耗用量，车间原料贮罐至少半个月的用量贮存。
  成品贮罐：工厂短期停车仍能保证满足市场需求来确定存贮量；液体产品贮罐常按至少贮存一周的产品产量设计。液体贮罐的装载系数一般取0.8。
  中间贮罐：对连续过程视情况贮存几小时至几天的用量，对间歇生产过程，至少应考虑存贮一个班的生产用量。

## Slide 15
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法
贮罐存贮量：即贮存物料总容积，随贮罐的用途而异。
  计量罐：考虑最少为10~15 min，多则2~4 h产量。计量罐的装料系数取0.6~0.7，刻度的使用度常为满量程的80%~85%。
  回流罐：考虑5~10 min左右的液体保存量，作冷凝器液封之用。
  缓冲罐：缓冲罐存贮量常是下游设备5~10 min的用量，有时可超过15 min用量，以备紧急时有充裕时间处理故障、调节流程或关停机器。
  汽化罐：汽化空间通常是总容积的一半，体积可根据汽化速度估计，希望汽化空间够下游岗位3 min以上使用量。

## Slide 16
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法
贮罐存贮量：即贮存物料总容积，随贮罐的用途而异。
  闪蒸罐：液体的停留时间应考虑使其在罐内有充分时间接近气液平衡，视工艺要求选择液体在罐内停留时间。
  混合、拼料罐：混拼罐的大小根据工艺条件而定，考虑若干批的产量，装料系数约70%。
  包装罐：包装罐可视同于中间贮罐。根据工艺条件和要求，贮存条件等决定其有效容积。不同场合的装料系数不一样，一般为0.6~0.8。

## Slide 17
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法
贮罐设计的一般程序 ：
汇集工艺设计参数：要贮存物料的温度、压力、最高使用温度、最低使用温度、最大使用压力，物料的腐蚀性、毒性、蒸汽压、进出量、贮罐的工艺方案等数据。
贮罐材质的选择：根据介质物性及工艺条件选择碳钢、不锈钢、搪瓷、钢内衬材料或非金属等。
贮罐型式的确定：根据介质物性、工艺条件及容积选择卧式还是立式以及封头的型式。许多化工贮罐已实现系列化和标准化，选用时应从标准系列贮罐中，选出与工艺条件各参数相符的型式。

## Slide 18
6.2 典型化工设备选用和设计方法
储罐的选用与设计方法
贮罐设计的一般程序 ：
确定需要贮存的物料总体积
确定贮罐的台数和基本尺寸
选择标准型号
贮罐的管口方位和支承方式的确定：贮罐的管口：进料、出料、温度、压力、放空、液面计、排液、放净以及人孔、手孔、吊装孔等，并留有一定数量的备用孔。
绘制设备草图，标注尺寸，提出设计条件和订货要求。

## Slide 19
6.2 典型化工设备选用和设计方法
换热设备的选用与设计方法

## Slide 20
6.2 典型化工设备选用和设计方法
换热设备的选用与设计方法
换热设备选用一般原则
符合规定的工艺条件：介质流程、流速、终端温差、压降、传热系数、污垢系数；
安全可靠：按压力容器和换热器设计有关规定和标准进行强度、刚度、温差应力以及疲劳寿命的计算与校核。
安装、操作及维修方便：设备与部件便于运输与装拆，在厂房中移动时不会受到楼梯、梁、柱等的妨碍。
经济合理：设备费与操作费的总和最小，根据该指标选择换热器，并确定适宜的操作条件。
尽量选用标准设计和系列：管壳式换热器、板式换热器和石墨换热器已系列化，采用标准图纸进行系列化生产。

## Slide 21
6.2 典型化工设备选用和设计方法
换热设备的选用与设计方法
管壳式换热器的设计步骤
分析设计任务，汇总设计数据：物料流量、温度、压力和物理化学性质，相关物性参数及设备的负荷、流程中的位置、与其他设备的关系等数据；
设计换热流程：探讨换热工艺流程充分利用热量和热源；
选择换热器的材质：根据操作压力、温度、介质腐蚀性及其他有关性能，材料规格，价格等综合选择换热器材质；
确定换热器类型：根据热负荷和选用换热器材料，选定类型；
确定冷热流体的流向：根据热载体性质，换热任务和换热器结构，决定采用并流，逆流或错流折流等；

## Slide 22
6.2 典型化工设备选用和设计方法
换热设备的选用与设计方法
管壳式换热器的设计步骤
计算平均传热温差ΔTm： 确定终端温差，根据化学工程有关公式，计算平均温差；
计算热负荷Q
估计污垢热阻系数：初算传热系数K；
初算总传热面积A
参照标准系列，初选换热器：确定换热器基本结构参数：d、l、n、t、D、管程数、折流板型式及数目等，确定设备台数；
校核：校核传热系数、 平均温差、传热面积。

## Slide 23
6.2 典型化工设备选用和设计方法
换热设备的选用与设计方法
管壳式换热器的设计步骤
验算换热器的压力降：压力降的影响因素很多，一般随操作压力不同而有一个大致范围（参考相关手册）。如果不符合要求，要重新选择。
画出换热器设备草图：由机械设备设计人员完成换热器的详细部件设计。
换热器设计软件：Aspen（EDR）、HTFS 、HTRI

## Slide 24
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
按接触方式
连续（微分）接触式
填料塔
逐级接触式
板式塔

## Slide 25
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
塔设备设计的基本要求
生产能力大，气液处理量大；
较高传质传热效率，保证气液两相良好接触；
操作稳定，操作弹性大，气液负荷波动时仍能在较高的传质效率下稳定操作，且能长期连续运转；
流体流动的阻力或压力降小，降低生产中的动力消耗和经常性的操作费用的要求；
结构简单可靠，材料耗用量小，制造安装，设备投资费用低；
耐腐蚀，不易堵塞，操作方便，易于检修。

## Slide 26
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
塔类型选择
 | 板式塔 | 填料塔
压降 | 较大 | 小尺寸填料较大；大尺寸填料及规整填料较小
空塔气速 | 较大 | 小尺寸填料较小；大尺寸填料及规整填料较大
塔效率 | 较稳定，效率较高 | 传统填料低；新型乱堆及规整填料高
持液量 | 较大 | 较小
液气比 | 适应范围较大 | 对液量有一定要求
安装检修 | 较易 | 较难
材质 | 常用金属材料 | 金属及非金属材料均可
造价 | 大直径时较低 | 新型填料投资较大
填料塔和板式塔主要性能对比

## Slide 27
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
塔类型选择
新型填料及规整填料塔竞争力较强

## Slide 28
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
填料塔设计程序
汇总设计参数和物性数据；
选用填料。填料是填料塔内汽液接触的核心元件，填料类型和填料层的高度直接影响传质效果；
确定塔径D；
计算填料塔压降；
液体喷淋密度验算保证U>Umin；
计算填料层高度Z（传质单元数法/等板高度法）；
计算塔的总高度H（需要考虑附件）。
u=0.5~0.85uf
Notes: 塔径计算关键在
对于吸收、解吸及萃取等过程中的填料塔的设计，多采用传质单元数法；而对于精馏过程中的填料塔的设计，则习惯用等板高度法于空塔泛点气速的求取。当缺乏实测数据时，泛点气速 uf 可用埃克特(Eckert)压降关联图估算。一般填料塔的操作气速大致在 0.2~1.0 m/s。

## Slide 29
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
填料塔设计程序
塔内附件的设计和选定
  支撑板：自由截面积>填料空隙率，支撑板强度足以支承填料重量。
  液体喷淋装置：弯管式、多孔直管式、莲蓬头式、分布盘
  液体再分布装置：截锥式和升气管式分布器
  气体分布器
  除雾器：折板除雾器、丝网除雾器、旋流板除雾器或干填料层
绘制塔设备结构图：向设备专业提供工艺设计条件绘制塔设备简图，标注必要的尺寸，注明管口的位置等。

## Slide 30
6.2 典型化工设备选用和设计方法
塔设备的选用与设计方法
板式塔设计程序
汇总设计参数和物性数据；
根据物料特性、分离要求确定塔板结构；
进行工艺计算；
塔径计算；
塔节上人孔、手孔的确定；
塔高确定；
塔内流体力学核算，作负荷性能图；
辅助装置选型设计；
绘制塔设备草图和设备设计条件图，包括支承、开口方位、人孔、手孔位置等。

## Slide 31
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法

## Slide 32
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法
反应器分类
管式反应器
釜式反应器
塔式反应器
按反应器的几何构形
按反应物的相态
均相反应器：如气相均相、液相均相
反应器
非均相反应器：气固相反应器

## Slide 33
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法
反应器分类
按操作方式
连续式反应器
间歇式反应器
半连续反应器
按反应器内物流流动状态
理想平推流反应器
理想全混流反应器
非理想流反应器

## Slide 34
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法
反应器设计的基本内容及设计要点
设计基本内容：
  根据化学反应动力学特性选择合适的反应器形式；
  结合反应动力学和反应器传递特性确定反应器型式及操作方式；
  根据给定生产规模对反应器进行设计，确定反应器的几何尺寸。
设计要点：
  保证物料转化率和反应时间；
  满足反应的热传递要求；
  设计适当的搅拌器或类似作用的机构；
  注意材质选用和机械加工要求。

## Slide 35
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法
釜式反应器设计程序
根据工艺流程的特点，确定反应釜操作方式；
汇总设计基础数据：生产规模、反应时间、温度、装填系数、物料性质等；
计算反应釜体积；
确定反应釜设计体积和台数；
反应釜直径和筒体高度、封头确定；
传热面积计算和校核；——夹套和加热盘管
搅拌器设计；
管口和开孔设计；
画出反应器设计草图。

## Slide 36
6.2 典型化工设备选用和设计方法
反应器的选用与设计方法
固定床反应器设计程序
汇总物料衡算和物性数据。
计算床层体积。
计算床高和直径：假设床层D，根据床层有效体积核算床层H，估算催化剂堆积高度；验算气速保证反应的停留时间。若假设不合理重新假设再试算。
验算流体阻力和传热系数K。
  阻力↑，床层D↓，动力消耗↑：宁可增加催化剂体积，也不主张流体阻力偏大，以免影响整个操作体系。
  传热系数K：一般取经验值或中试值。
绘制反应器设计条件图，决定床层、床底和床顶的开口方位、标注尺寸等。

## Slide 37
6.3 化工设备图（条件图）
化工设备图的分类
设备总图： | 表示化工设备及附属装置全貌、组成和特性的图样。它应表达设备各主要部分结构特征、装配连接关系、主要特征尺寸和外形尺寸，并写明技术要求，技术特性等技术资料；
装配图： | 表示化工设备的结构、尺寸、各零部件间的装配连接关系，并写明技术要求和技术特性等技术资料的图样；
部件图： | 表示可拆或不可拆部件的结构形状、尺寸大小、技术要求和技术特性等技术资料的图样；
零件图： | 表示化工设备零件的结构形状、尺寸大小及加工、热处理、检验等技术资料的图样；
Notes: 化工设备图是化工设备制造、安装、使用、维修的重要技术文件，也是进行技术交流、设备改造的工具。

## Slide 38
化工设备图的分类
表格图： | 用综合列表方式表示结构形状相同、尺寸大小不同的化工设备、部件、零件的图样；
标准图： | 经国家有关主管部门批准的标准化或系列化设备、部件或零件的图样；
通用图： | 经过生产考验，结构成熟，能重复使用的系列化设备、部件和零件的图纸。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 39
化工设备图的基本内容
标题栏——设计单位、设备(项目)名称、图纸名称、图号、设计阶段、比例、图纸张数(共＿张、第＿张)、设计、制图、校核、审核、审定等人的签字及日期。
签字栏
修改表
装配图
技术特性表
管口表
标题栏
明细表
设备净重
技术要求：
注…
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 40
化工设备图的基本内容
明细表：说明组成本张图纸的各部件，一般格式如下：
管口表：将本设备各管口用英文小写字母自上而下按顺序填入表中，表明各管口的位置和规格等。
件 号
图号或标准号
单重
材 料
数 量
名 称
总 重
重量/kg
备 注
件 号
公称尺寸
连接尺寸标准
连接面形式
用途或名称
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 41
化工设备图的基本内容
技术特性表：将设备设计、制造、使用的主要参数(设计压力、工作压力、设计温度、工作温度、各部件的材质、焊缝系数、腐蚀裕度、物料名称、容器类别及专用化工设备的接触物料的特性等)技术特性以列表方式表示，供施工、检验、生产执行；
技术要求：以文字对化工设备的技术条件，应该遵守和达到的技术指标等，逐条书写清楚；
注：常写在技术要求的下方，用来补充说明技术要求范围外，但又必须作出交待的问题。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 42
化工设备图的绘制
绘制方法
对已有设备测绘，主要用于仿制已有设备或对现有设备进行革新改造；
依据化工工艺人员提供的“设备设计条件单”进行设计和绘制。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 43
化工设备图的绘制
化工设备图的视图选择
选择主视图：按设备的工作位置，使主视图充分表达其工作原理、装配关系及主要零部件的形状结构；
确定其他基本视图：根据设备结构特点，确定基本视图数量及其他基本视图，以补充表达设备主要装配关系、形状、结构。
选择辅助视图和表达方法：根据化工设备结构，采用局部放大图，局部视图及剖视、剖面等表达方法补充表达基本视图的不足，将设备各部分的形状结构表达清楚。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 44
化工设备图的绘制
化工设备图的视图选择
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 45
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
确定绘图比例、选择图幅，布置图面：幅面代号为：A0、A1、A2、A3、A4，也允许用规定的加长幅面；
确定视图表达方案：画出主要基准线，从主视图画起，左（俯）视图配合一起画。一般沿着装配干线，先画主体、后画两部件；先画外件、后画内件；先定位、后画形状。基本视图完成后，再画局部放大图等辅助视图。
标注尺寸：不论采用何种比例，图样中所标注的尺寸数值都必须是机件的实际尺寸，尺寸单位为毫米。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 46
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
标注尺寸：
  尺寸种类：规格性能尺寸、装配尺寸、安装尺寸、外形尺寸等；
  尺寸基准：设备筒体和封头的中心线和轴线；设备筒体和封头焊接时的环焊缝；设备容器法兰的端面；设备支座的底面。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 47
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
标注尺寸：
筒体尺寸：标注内容、壁厚和高度（或长度）。
封头尺寸：标注壁厚和封头高（包括直边高度）。
管口尺寸：标注规格尺寸和伸出长度。
  规格尺寸：直径×壁厚
  （无缝钢管为外径，卷焊钢管为内径）
  伸出长度：管口在设备上的伸出长度，
  一般标注管法兰端面到接管中心线和
  相接零件（如筒体和封头）外表面交
  点间的距离。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 48
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
编写零部件序号和管口符号：
编写零部件序号
  所有零部件都须编写序号，同一结构、规格和材料的零部件编成同一件号，并且一般只标注一次。
  直接组成设备的零部件（如薄衬层、厚衬层、厚涂层等）不论有无零部件图，均需编写件号。
  外购部件作为一种部件编号。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 49
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
编写零部件序号和管口符号：
编写管口符号
  符号一律注写在各视图中管口的投影旁，一般注写在尺寸线的外侧，同一接管在主、俯视图应重复注写。
  符口符号一律用小写字母（a，b，c，∙∙∙）编写，字体大小一般与零部件件号相同。
  规格、用途及连接面形式不同的管口，需单独编号，而规格、用途及连接面形式完全相同的管口，则编为同一个符号，但需要符号的右下角加注阿拉伯数字以示区别，如a1，a2，∙∙∙。
  管口符号从主视图的左下方开始，顺时针方向依次编写，其他视图（或管品方位图）上的管口符号，则应按主视图中对应符号注写。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 50
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
填写明细栏和接管表：
  明细栏的零部件序号应与图中的零部件件号一致；
  接管表中管口符号与图中接管符号应一致。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 51
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
填写明细栏和接管表：
  明细栏的零部件序号应与图中的零部件件号一致；
  接管表中管口符号与图中接管符号应一致。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 52
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏：
  填写技术特性表：填写设计压力、设计温度、工作温度、工作压力、物料名称等；
  编写技术要求：填入设备在制造、检验、安装等方面的要求、方法和指标，设备保温、防腐蚀等要求及设备制造所需依据的通用技术条件；
  填写标题栏：标题栏填写设备名称、规格等内容。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 53
化工设备图的绘制
化工设备图的绘制步骤
填写技术特性表、编写技术要求、填标题栏：
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 54
化工设备图的阅读
化工设备图读图的基本要求
  了解设备的性能，作用和工作原理；
  了解各零件之间的装配关系和各零部件的装拆顺序；
  了解设备各零部件主要形状、结构和作用、整个设备的结构；
  了解设备在设计、制造、检验和安装等方面的技术要求。
阅读化工设备图的方法和步骤
  概括了解；
  视图分析；
  零部件分析；
  设备分析。
6.3 化工设备图（条件图）

## Slide 55
化工设备设计条件图(设计竞赛）
设备简图
单线条绘成的简图，表示工艺设计所要求的设备结构型式、尺寸、设备上的管口及其初步方位。
技术特性指标
列表给出工艺要求，如设备操作压力和温度、介质及其状态、材质、容积、传热面积、搅拌器形式、功率、转速、传动方式以及安装、保温等各项要求。
管口表
列表注明各管口的符号、公称尺寸和压力、连接面形式、用途等。
6.3 化工设备图（条件图）