## Slide 1
第8章 化工管道布置设计
8.1 管道设计基础
8.2 管道布置设计概述
8.3 管道布置图
8.4 典型设备的管道布置

## Slide 2
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道的分类
按设计压力分为四级：
管道分级
级别名称 | 设计压力（MPa）
真空管道 | p < 0
低压管道 | 0 ≤ p ≤ 1.6
中压管道 | 1.6 ≤ p ≤ 10
高压管道 | p > 10

## Slide 3
8.1 管道设计基础：基本知识
管道级别
管道的分类与等级
按输送介质温度、闪点、爆炸下限、毒性及设计压力分为三级。
注：按此方法分级的管道施工应按《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》（SHJ3501）的规定进行。
管道级别 |  | 适用范围
SHA |  | 毒性程度为极度危害介质的管道 设计压力≥10 MPa的SHB介质管道
SHB | SHB1 | 毒性程度为高度危害介质的管道 设计压力<10 MPa的甲乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类可燃液体介质管道 乙A类可燃液体介质管道
 | SHB2 | 乙B类可燃液体介质管道 丙类可燃液体介质管道

## Slide 4
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道及管件的公称压力及公称直径
  公称压力（PN）：表示管道及管件在规定温度下的最大许用压力，单位为MPa。
  公称直径（DN）：一般为整数，表示管子、管件等管道器材元件的名义直径，单位mm。与组成件真实尺寸接近，但不一定相等。
工程上，管材习惯采用管子外径×壁厚，单位mm。管件采用公称直径 DN 表示。

## Slide 5
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道及管件的公称压力及公称直径

## Slide 6
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道等级 PL-T1301-80-B2A-H
设计中，根据管道材质、压力和直径三个参数分级。
管道等级号： B 2 A
序号：同一材质、压力等级按序编排，A、B…
管道压力等级代号
管道材质代号
A—铸铁及硅铸铁 B—碳素钢 C—普通低合金钢 D—合金钢
E—不锈耐酸钢 F—有色金属 G—非金属 H—衬里管
0—0.6MPa 1—1.0MPa 2—1.6MPa 3—2.5MPa 4—4.0MPa
6—6.4MPa 7—10.0MPa
管道材质代号：
管道压力等级代号：

## Slide 7
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道系统试验
  管道安装完毕，按设计规定应对系统进行强度及严密性试验。一般强度试验采用液压试验，严密性试验采用气压试验。
  液压试验：采用纯水，承受内压管道，试验压力为设计压力的1.5倍；承受外压管道，试验压力为设计内外压力差的1.5倍。
  气压试验：采用空气或惰性气体。承受内压管道，试验压力为设计压力的1.15倍，真空管道试验压力应为0.2 MPa。

## Slide 8
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道连接方式
  焊接连接：所有压力管道
  承插焊：连接密封要求高的管子
  法兰连接：大管径、密封要求高的管子(如真空管)
  螺纹连接：≤ 50 mm的低压钢管或硬质聚氯乙烯塑料管
  承插连接：埋地或沿墙敷设的给水管， 工作压力≤0.3 MPa，介质温度≤60 ℃。
  承插粘接：适用于各种塑料管
  卡套连接：管径≤40 mm，仪表、控制系统等处
  卡箍连接：适用于洁净物料管道的连接。
法兰连接
螺纹连接
卡箍连接
承插连接

## Slide 9
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管配件
  弯头：用于改变管路的方向
  三通：用于管路的分流和设置旁路
  短接：用于同径管道的连接
  异径管：用于不同管径管道的连接
  法兰：用于管道的连接
  盲板：用于切断管道的流通

## Slide 10
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道的热膨胀与补偿
管道受热伸长量的计算
热伸长量
材料热膨胀系数
管道长度
输送介质
的温度
管道安装时
空气的温度
常用管材的平均线膨胀系数

## Slide 11
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道的热膨胀与补偿
管道允许膨胀温差的计算
钢管受到Δt以上温度变化时，需要考虑管道热膨胀的补偿。
管道弹性模量

## Slide 12
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道的热膨胀与补偿
管道热膨胀补偿
  自动补偿
  回折管补偿(波形补偿器）
  填料函补偿
波纹管膨胀节水平管道安装
填料式补偿器安装剩余收缩量

## Slide 13
8.1 管道设计基础：基本知识
8.1 管道设计基础：基本知识
管道的分类与等级
管道的热膨胀与补偿
管道的保温隔热设计原则
  50℃管道防止热损失；
  60℃管道防止烫伤；
  防止管道内流体凝固。
管道的吹扫
吹扫介质常为：低压蒸汽、压缩空气、工业水、惰性气体等

## Slide 14
管材选择
管材的分类
按用途分
  流体输送和传热用途：分为流体输送用、长输(输送油、气等)管道用、锅炉用和换热器用等。
  结构用途：分为普通结构用、高强度结构用和机械结构用。
  特殊用途：分为例如钻井用、高压气体容器用等。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 15
管材选择
按材质分
8.1 管道设计基础：基本知识
大类 | 中类 | 小类 | 管道名称列举
金 属 管 | 铁管 | 铸铁管 | 承压铸铁管（砂型离心铸铁管、连续铸铁管）
 | 钢管 | 碳素管 | B3F焊接钢管，10、20号无缝钢管、优质碳素钢无缝钢管
 |  | 低合金钢 | 16Mn无缝钢管，低温钢无缝钢管
 |  | 合金钢管 | 奥氏体不锈钢、耐热无缝钢管
 | 有色 金属管 | 铜及合金钢管 | 拉制及挤制黄铜管、紫铜管、铜镍合金（蒙乃尔等）
 |  | 铅管 | 铅管、铅锑合金管
 |  | 铝管 | 冷拉铝及铝合金圆管、热挤铝及铝合金圆管
 |  | 钛管 | 钛管及钛合金管
非 金 属 管 | 非金属管 | 橡胶管 | 输气胶管、输水、吸水胶管、输油、吸油胶管、蒸汽胶管
 |  | 塑料管 | 聚丙烯管，硬聚氯乙烯、聚四氟乙烯管、酚醛塑料管
 |  | 石棉水泥管 | 石棉水泥管
 |  | 石墨管 | 不透性石墨管
 |  | 玻璃管、陶瓷管 | 化工陶瓷管（耐酸陶瓷管、耐酸耐温陶瓷管、工业陶瓷）
 |  | 玻璃钢管 | 环氧玻璃钢管、酚醛玻璃钢管、呋喃玻璃钢管
 | 衬里管 | 衬里管 | 橡胶衬里管、钢塑复合管、塑涂钢管

## Slide 16
管材选择
金属管材的选用
高温用钢管(>350 ℃)：在高温下具有较高强度的钢材。
  高温、伴有腐蚀的管道必须使用耐腐蚀材料；
  高温、不伴有腐蚀的管道则应使用高温、高压钢管。
  碳素钢使用上限为450℃，超过时用沸腾钢和 A1镇静钢。
  不锈钢的高温强度高，特别是18-12Mo，18-8-Ti和18-8-Nb等合金钢的强度更为优越。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 17
管材选择
金属管材的选用
耐热用钢管材料：具有耐氧化性、耐气体腐蚀性，具高温强度、不发生高温脆化和热冲击强度高。常用耐热钢：1Cr5Mo、12Cr2Mo、Cr13SiAl、Cr17Al4Si、Cr22Ni4N、Cr22Ni20、Cr20M n9Ni2Si2N(101)、ZGCrl5Ni35和 4Cr14Ni14W2Mo等。
低温用钢管材料：低温管道有低温冷脆和造成管系断裂的危险。
  常压低温管道应采用镇静钢；
  ≤-20℃使用碳素钢和低合金钢管，进行退火，并在相应温度下进行最低冲击试验。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 18
管材选择
金属管材的选用
耐腐蚀金属材料
  不锈钢适用范围有限，必须了解不锈钢对环境的耐腐蚀性能；
  对于硝酸，18-8系钢具有良好的耐蚀性，但含 Mo的18-8Mo系钢对氧化性酸的耐蚀性较差；
  对于盐酸，不锈钢仅能用于稀盐酸。Cr是Fe耐盐酸性有害元素，Cr系合金钢耐酸性非常差，但加入改善耐盐酸性的元素Ni、Cu、Mo、W和Co等材料的合金，如蒙乃尔(M one1)和hastelloy钢等则有良好的耐盐酸性能；
  具有耐氧化性、耐气体腐蚀性，具高温强度、不发生高温脆化和热冲击强度高。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 19
管材选择
金属管材的选用
耐腐蚀金属材料
  硫酸：不锈钢在很窄的浓度范围和温度范围内具有耐腐蚀性。增加Ni含量或添加 Si、Mo、Cu等元素可改善其耐硫酸性能；
  醋酸：室温下，Cr-Ni系不锈钢可耐所有浓度醋酸的腐蚀，但在高温、高浓度时呈现活性。Ni-Cr系的 18Cr-8Ni，18Cr-8Ni-Ti和 18Cr-8Ni-Nb可耐<50℃，99m%的醋酸，可是沸腾的纯醋酸对其则有显著腐蚀。添加Mo和 Si对耐醋酸性有改善；
  稀碱液：一般不锈钢具有良好的耐腐蚀性能。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 20
管材选择
非金属管材的选用
聚氯乙烯管(PVC管)
  性能：有优异的耐腐蚀性、机械加工和力学性能；
  适用温度范围：15~60℃，<15℃时易开裂；>60℃时软化。
  适用压力范围：轻型管≤0.6M Pa；重型管≤1.0M Pa；也可用于真空度小于 9.87104Pa的管道。
  不宜于输送可燃、剧毒和含有固体的流体。
聚乙烯管(PE管)
  乙烯管对硫酸、低浓度盐酸、碱类、大多数无机盐类及饮料食品类液体都耐腐蚀。
  不耐浓硝酸(其质量分数为 50%~70% )、氯气等物质的腐蚀。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 21
管材选择
非金属管材的选用
玻璃钢管(FRP管)
玻璃钢管：复合材料，由玻璃纤维（无机非金属材料）和塑料（有机非金属材料）组成。英文混称Fibre Glass；有W、R、F和 H 型。
  W 型：专用作输水(海水、淡水、污水、循环冷却水)管道。
  R 型：专用作通风管道。
  F 型：用作化工生产中有腐蚀性介质的管道。
  H 型：专用作温度≤120 ℃ 有严重腐蚀的介质输送管道。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 22
管材选择
非金属管材的选用
聚丙烯/玻璃钢复合管(PP/FRP复合管)
适用于化工、石油、化纤、农药、化肥、轻工食品、染料、制药、电子和机械等工业领域，可取代不锈钢管和其他有色金属管材和制品。
衬里管
在光管内或外粘敷不同的材料，基体为碳素钢。衬里目的为防腐蚀、电绝缘和减少流体阻力，还可防止金属离子混入和铁污染发生。
  橡胶衬里管：
  钢塑复合管：钢的机械性能+塑料的耐腐蚀性能。国内生产的复合管有：钢/聚氯乙烯、钢/聚乙烯、钢/聚丙烯、钢/聚四氟乙烯。
  涂塑钢管：基体为钢管，聚乙烯、聚丙烯或环氧树脂为涂料。
8.1 管道设计基础：基本知识

## Slide 23
流速限制
  流体在管道中的流动存在着流速的限制——牢记。
  介质流速过高——管道冲蚀、磨损、振动和噪声等现象，各类流体都有其特殊而明确的流速限制。
  设计实践经验表明：不同管径和介质，都有既满足工艺操作条件，操作费用又少的速度范围。
流动型态：雷诺数判据
  雷诺数：流体质点的湍动程度，根据Re分为层流和湍流；
  Re，湍动程度越大，内摩擦也越大，流体阻力也愈大。
  常用管道流速见教材P322附录3 附表3-1。
8.1 管道设计基础：管路计算

## Slide 24
管路阻力计算
  管件和阀件的局部阻力系数值见教材P323附录3 附表3-2。
8.1 管道设计基础：管路计算
工业管道的绝对粗糙度

## Slide 25
化工车间管道布置设计的任务
确定车间中各设备管口方位和与之相连接管段的接口位置；
确定管道的安装连接和铺设、支承方式；
确定各管段(管道、管件、阀门及控制仪表)在空间的位置；
画出管道布置图，表示车间中所有管道在平面、立面的空间位置，作为安装依据；
编制管道综合材料表，包括管道、管件、阀门、型钢等的材质、规格和数量。
8.2 管道布置设计

## Slide 26
管道敷设种类
架空敷设
管道成排集中布置在管廊、管架或管墩上。适用于：连接距离较远的设备之间的管道、进出装置的工艺管道以及公用工程管道。
  管廊：规模大，联系设备多，有多种平面形状及分支，宽度可达 10m以上，下方可布置泵和其他设备，上方布置空气冷却器。
  管架：规模较小和较少使用。
  管墩：混凝土构架或混凝土和钢的混合构架，或是枕式混凝土墩。敷设高度低，管道下方不通行。
8.2 管道布置设计

## Slide 27
管道敷设种类
架空敷设
8.2 管道布置设计
跨路升高管架
管道地面敷设
多管道支架
a 单层；b 多层

## Slide 28
管道敷设种类
架空敷设
管道敷设在支吊架上。支吊架常生根于建筑物、构筑物、设备外壁和设备平台上。
特殊管道的布置。有色金属、玻璃、搪瓷和塑料等管道，强度低，脆性高，支承特殊考虑，可布置在型钢构成的槽架上，必要时可加软质材料、衬垫等。
8.2 管道布置设计
靠墙支架

## Slide 29
管道敷设种类
地下敷设
埋地敷设
  优点：利用地下空间，一般不需支承。
  缺点：管道易腐蚀，检修困难，低点排液不便，物质凝固时处理困难。
  适用：不能采用架空装置时考虑。输送常温、不易凝固、不含固体、不易自聚、无腐蚀性或腐蚀性轻微的介质。
8.2 管道布置设计
管道直埋敷设

## Slide 30
管道敷设种类
地下敷设
管沟敷设：地下式、半地下式
  优点：检修方便，可同时敷设有隔热层、温度高、输送易凝介质或有腐蚀性介质管道。
  缺点：费用高，占地面积大，需设排水点。
8.2 管道布置设计
地下综合管沟
(a) 通行地沟；（b）半通行地沟；（c）不通行地沟
管沟内管道排列

## Slide 31
车间管道布置设计基本要求
符合生产工艺流程，满足生产要求；
便于操作管理，并保证安全生产；
便于管道的安装和维护；
要求整齐美观，尽量节约材料和投资。
8.2 管道布置设计

## Slide 32
车间管道布置设计考虑问题
物料因素
输送易燃、易爆、有毒及有腐蚀性物料的管道不得铺设在生活间、楼梯、走廊和门等处，这些管道应设置安全阀、防爆膜、阻火器和水封等防火防爆装置，放空管应引至指定地点或高过屋面2m以上；
腐蚀性物料管道，不得铺设在通道上空和并列管线上方或内侧；
管道铺设时有一定坡度，方向沿物流方向；
真空管线尽量短，减少弯头和阀门，以减小阻力，提高真空度。
8.2 管道布置设计

## Slide 33
车间管道布置设计考虑问题
考虑施工、操作及维修
管道尽量集中布置在公用管架上，平行直走，少拐弯，少交叉，不妨碍门窗开启和设备、阀门及管件安装维修，并列管道的阀门尽量错开；
支管多的管道布置在并行管线的外侧，气体支管从上方引出，液体支管从下方引出，避免出现“气袋”、“口袋”和“盲肠”；
室内管道尽量沿墙铺设，或固定在墙上管架上，管道与墙面之间距离满足管件、阀门的操作、安装和维修；
阀门和仪表的安装高度考虑操作方便和安全。
8.2 管道布置设计
阀 门： | 1.2~1.6 m |  | 安 全 阀： | 2.2 m
取 样 阀： | 1 m |  | 压 力 计： | 1.4~1.6 m

## Slide 34
车间管道布置设计考虑问题
安全生产
架空管道与地面距离应满足工艺要求，便于操作和检修；管道跨越通道时，最低点离地：
直接埋地或铺设在管沟中的管道通过道路时应加套管保护；
易燃、易爆介质管道应采取接地措施，防止介质在管内流动产生静电聚集而发生危险，保证安全生产；
长距离输送蒸汽或其他热物料的管道，应考虑热补偿问题；
输送有毒、有腐蚀性介质管道，不得在人行道上空设置阀件、伸缩器、法兰等，以免管道泄露时发生事故。
8.2 管道布置设计
通过人行道： | ≮2m |  | 通过公路： | ≮ 4.5m
通过铁路： | ≮ 6m |  | 通过厂区主要交通干线： | 离地5 m

## Slide 35
车间管道布置设计考虑问题
其它因素
管道与阀门一般不宜直接支承在设备上。
距离较近两设备间的管道，不应直接连接，应用45°或90°弯接。
管道布置时兼顾电缆、照明、仪表及采暖通风等其他非工艺管道布置。
8.2 管道布置设计

## Slide 36
车间管道布置设计考虑问题
8.2 管道布置设计
d——管子轴线离墙面的距离
管道并排、法兰错排时的管道间距，mm

## Slide 37
车间管道布置设计考虑问题
管道敷设坡度
管道敷设应有坡度，其方向一般沿流动方向；
坡度大小一般为1/100~3/1000；
输送粘度大的流体介质，坡度要大一些，可达1/100；
埋地管道、敷设在地沟管道，停止生产时积存介质不排尽时，可不设坡度；
一般蒸汽、冷凝水、清水、冷冻水及压缩空气、氮气坡度为1/1000~5/1000。
8.2 管道布置设计

## Slide 38
8.3 管道布置图
管道布置图（管道安装图或配管图）：表示车间内全部管道、管件、阀门、仪表和管架等的安装位置，管道与设备、厂房的相互关系。
  管道布置图是车间内部管道安装施工的依据；
  根据管道布置原则作出合理的布置设计，并绘出管道布置图。

## Slide 39
管道布置图的绘制
比例、图幅及分区
比例：常用比例1:50和1:100，复杂管道也可用1:20或1:25；
图幅：常用1号或2号图纸，有时也用0号图纸；
分区原则：车间范围时，可以各工段或工序为单位划分区段。
8.3 管道布置图

## Slide 40
管道布置图的绘制
视图配置
一般只画管道和设备平面布置图，当平面布置图不能表达清楚时，才画立面图或剖面图；
立面图和剖面图可与平面布置图画在同一张图纸上，也可以单独画在另一张图纸上；
对多层建筑，应分层绘制管道平面布置图。
8.3 管道布置图

## Slide 41
管道布置图的绘制
绘制管道平面布置图、立面剖视图
用细线按比例画出全部设备外形轮廓，平台、梯子、建筑物和构筑物的外形、电缆托架、电缆沟、仪表电缆和管道托架等；
画出设备上连接管口位置；
画出管道。
8.3 管道布置图

## Slide 42
管道布置图的绘制
绘制管道平面布置图、立面剖视置图
8.3 管道布置图

## Slide 43
管道布置图的绘制
绘制管道平面布置图、立面剖视置图
在平面图上不能表达高度方向的管道布置情况时，可在平面图适当部位垂直剖切后绘出立面剖视图；
立面图或剖视图可与管道平面布置图绘在一图纸上，也可单独绘制；
按比绘制例立面剖视图，不标注尺寸，在平面图上标注剖切位置。在剖视图下方注明相应的剖视图名称。如“A—A”、“B一B”、……或“1—1”、“2—2”、……或“I—I”、“Ⅱ-Ⅱ”、……等。
8.3 管道布置图

## Slide 44
管道布置图的绘制
绘制管道平面布置图、立面剖视置图
8.3 管道布置图

## Slide 45
管道布置图的绘制
绘制管道空视图（管段图）
表达一段管道及其所附管件、阀门、控制点等布置情况的立体图样；
按正等轴测投影绘制；
立体感强，图面清晰、美观，便于阅读，利于施工。
8.3 管道布置图

## Slide 46
管道及附件的常用画法
管道
线型：主要物料管道采用粗实线单线，其它管道用中粗实线，大直径或重要管道，可用中粗实线双线绘制。
连接方式：在管道布置适当地方表示，如右图，或在文件中统一说明。
8.3 管道布置图
管道连接方式的画法

## Slide 47
管道及附件的常用画法
管道
管道转折改变走向：
8.3 管道布置图
管道转折的画法

## Slide 48
管道及附件的常用画法
管道
管道交叉：
8.3 管道布置图
管道交叉的画法

## Slide 49
管道及附件的常用画法
管道
重叠管道：依次将上方的管道投影断裂，并画出断裂符号。
8.3 管道布置图
管道重叠的画法

## Slide 50
管道及附件的常用画法
管件、阀门、仪表控制点：与带控制点工艺流程图基本相同。
8.3 管道布置图
常见管件的符号

## Slide 51
管道及附件的常用画法
管件、阀门、仪表控制点：与带控制点工艺流程图基本相同。
8.3 管道布置图
常见阀门的符号

## Slide 52
管道及附件的常用画法
8.3 管道布置图

## Slide 53
管道及附件的常用画法
管道尺寸的表示：
管道布置图上应标注定位尺寸，平面定位尺寸以建筑物的轴线、设备中心线、设备管口中心线等作为基准，单位为mm(单位不注）；
管道间距指两管中心线尺寸；
管道标高以管中心为基准，与基准面（室内地坪、装置地坪）之间的距离，单位通常为m(单位不注）标高数字前加注符号CL,可以省略。如CL EL+4.2
管道标高以管底与基准面（室内地坪、装置地坪）之间的距离，BOP EL 3.5；
多层厂房中的管道标高，可用楼板面，以相对标高标注。如+3.5；
一般直接与设备管口联接的管道可以不注标高；
管道代号：PG-T1301-80-B2A-H +3.50 (EL3.5)
8.3 管道布置图

## Slide 54
管道及附件的常用画法
管道尺寸的表示：
8.3 管道布置图

## Slide 55
管道及附件的常用画法
管道支架
用符号在平面图上表示出管道支架的位置，其符号见右图。
非标准管架应另行提供管架图。
在管道布置图中，管架符号上应用指线引出的长方框中注以管架代号。
8.3 管道布置图
序号 | 管架类别 | 代号 | 序号 | 管架类别 | 代号
1 2 3 4 5 | 固定支架 基础支架 导向支架 吊 架 托 架 | A BC G H HS | 6 7 8 9 | 弹簧支架 托 架 停止支架(止推) 防风支撑 | SS SH SR WB
管道支架符号

## Slide 56
管道及附件的常用画法
管道支架
8.3 管道布置图

## Slide 57
管道布置图的阅读
明确视图数量及关系
了解平面图分区，平面图、立面剖视图数量及配置，弄清各立面剖视图在平面图上的剖切位置及各视图之间关系；
注意管道布置图样的类型、数量、有无管段图及设计模型，有无管件图、管架图等。
看懂管道的来龙去脉
根据带控制点工艺流程图，找到起点设备和终点设备；
从起点设备，按管道编号辨明走向、转弯和分支情况，依据管道标注物料代号、管径、标高等，对照平面图和立面剖视图投影关系逐条弄清楚；
找出管件、阀门、控制点、管架等的位置，明确从起点设备到终点设备的管口，中间如何用管道连接的。
8.3 管道布置图

## Slide 58
管道布置图的阅读
分析管道位置
看懂管道走向，分析定位尺寸，注意管件一般不标注定位尺寸；
以建筑定位轴线或地面、设备中心线、设备管口法兰为基准，在平面图或立面图上查阅管道的水平定位尺寸及安装标高；
参考设备布置图、带控制点工艺流程图、管段图等，全面了解设备、管路、阀门等管件、控制点布置情况，确保读图的正确性。
8.3 管道布置图

## Slide 59
塔的管口方位
塔周围原则上分操作区和配管区。
操作区正对道路；
梯子、人孔、阀门、仪表、安全阀、塔顶吊柱和操作平台布置在操作区;
塔与管廊、泵等设备的连接管道铺设在配管区内。
8.4 典型设备的管道布置：塔
（a）单塔 （b）双塔
塔的检修操作侧与配管侧的分配

## Slide 60
塔的管口方位
人孔：布置在操作区，所有人孔布置在一条垂线上，正对道路。人(手)孔不能设在塔盘的降液管或密封盘处。
8.4 典型设备的管道布置：塔
塔的人孔安装位置

## Slide 61
塔的管口方位
再沸器连接管口：塔的出液口布置在角度为2a°的扇形区内。再沸器返回管或塔底蒸汽进口气流不能对着液封板，最好与它平行。
回流液管口：回流管上不需切断阀，可以布置在配管区内任一地方。
进料管口：进料支管上设有切断阀，进料阀宜布置在操作区的边缘。
8.4 典型设备的管道布置：塔
再沸器返回接管

## Slide 62
塔的管口方位
塔顶蒸汽出口：可以从塔顶向上引出，也可采用内部弯管从塔顶中心引向侧面，使塔顶出口蒸汽管口靠近塔顶操作平台。
仪表：液面计、温度计及压力计等需要常观测的仪表应布置在操作区平台上方，便于观测。
8.4 典型设备的管道布置：塔

## Slide 63
塔的配管
配管前应对流程图作总规划，考虑主要管道走向及布置要求，仪表和调节阀的位置，平台的设置及设备的布置要求等。
8.4 典型设备的管道布置：塔

## Slide 64
塔的配管
人孔正对主要通道，人孔布置区内不能有任何管道占据；
梯子布置在90°与270°两个扇形区内，不能安排管道；
没有仪表和阀门的管道布置在180°处扇形区内。
8.4 典型设备的管道布置：塔

## Slide 65
塔的配管
塔的立面配管：
  人孔标高则取决于安装维修的要求；
  塔的连接管道在离开管口后应立即向上或向下转弯，垂直部分应尽量接近塔身；
  垂直管道在什么位置转成水平，取决于管廊的高度；
  塔至管廊的管道的标高可高于或低于管廊标高0.5～0.8m；
  再沸器的管道标高取决于塔底的出料口和蒸汽进口位置。再沸器的管道和塔顶蒸气管道要尽量直，以减小流体阻力。
8.4 典型设备的管道布置：塔

## Slide 66
立式容器（包括反应器）
管口方位
  根据管道布置需要，一般分操作区与配管区两部分；
  加料口、温度计和视镜等经常操作及观察的管口布置在操作区；
  排出管布置在容器底部。
管道布置
  立式容器一般成排布置，可把相同操作管道一起布置在容器的相应位置，可避免错误操作，比较安全。
配管区
操作区
8.4 典型设备的管道布置：容器

## Slide 67
卧式容器
管口方位
8.4 典型设备的管道布置：容器
卧式容器的管口方位

## Slide 68
卧式容器
管口方位
  物料进口一般布置在容器一端顶上，液体出口在另一端的底部，蒸汽出口在液体出口的顶上；
  放空管在容器一端顶上，放净口在另一端底下，容器向放净口倾斜；
  安全阀可设在顶部任何地方，最好放在有阀的管道附近，这可与阀共用平台和通道；
  吹扫蒸汽进口在排气口另一侧的侧面，可以切线方向进入，使蒸汽在罐内回转前进；
  人孔可布置在顶上、侧面或封头中心， 侧面较为方便；但在框架上支承面积较大，故以布置在顶上为宜；
  接口要靠近相连设备，工艺、公用工程和安全阀接管尽可能组合起来并对着管架。
8.4 典型设备的管道布置：容器

## Slide 69
卧式容器
管道布置
管口一般布置在一条直线上，阀门直接安装在管口上。
8.4 典型设备的管道布置：容器
卧式容器的管道布置图

## Slide 70
管口布置与流体流动方向
合适的流动方向和管口布置能简化和改善换热器管道布置。
  (a)→(b)，节约两个弯头和相应管道；
  (c)→(d)，消除吸入管道气袋，节约管件，改善泵吸入条件；
  (e)→(f)，缩短管道，流体流动方向更为合理。
8.4 典型设备的管道布置：换热器

## Slide 71
换热器的管道布置
平面配管
管箱正对道路；
顶盖对着管廊；
换热器两端和法兰周围的安装和维修空间不能有任何障碍物。
管道尽量短，操作、维修方便；
阀门、自动调节阀及仪表沿操作通道，并靠近换热器布置。
8.4 典型设备的管道布置：换热器
换热器的平面配管

## Slide 72
换热器的管道布置
立面配管
8.4 典型设备的管道布置：换热器
换热器的立面配管

## Slide 73
乌石化延迟焦化装置配管设计图
8.4 典型设备的管道布置

## Slide 74
8.4 典型设备的管道布置
乌石化延迟焦化装置配管设计图

## Slide 75
国内某32万吨/年苯乙烯装置总貌三维图示
8.4 典型设备的管道布置