## Slide 1: Chapitre III
Bilans thermiques dans les
réacteurs idéaux

## Slide 2: 311 Rappels de thermodynamique
Soit une réaction équilibrée :
Constantes d ’équilibre (equilibrium constants):
Avec: Kp = Kc (RT)Dn (hypothèse gaz parfait)
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 3
Enthalpie de réaction :
(heat of reaction)
Où Hj est l’enthalpie molaire propre de la substance Aj et DHfj est l’enthalpie
de formation de Aj (dans le même état physique que la phase réactionnelle)
Ce qui peut en général se simplifier par:
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 4
Loi de Van’t Hoff :
Pour les réactions équilibrées, la constante d’équilibre et l’enthalpie de la
réaction sont reliées:
Si DHi > 0, la réaction est endothermique
Si DHi < 0, la réaction est exothermique
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 5
Loi de Le Chatelier (lois de déplacement de l ’équilibre) :
Dn somme algébrique des coefficients stœchiométriques des composés
intervenant dans la constante d’équilibre (hors phase condensée)
Co* concentration totale de constituants intervenant dans la constante d’équilibre
I: taux d’inertes
T = cte
Co*, I, P
Co*, I, P,
constants
Dn<0
Dn >0
XAe




DH<0
DH>0
T
31 Cas des réactions équilibrées
Si l'équilibre d'un système est perturbé par un changement dans un ou plusieurs des facteurs déterminants (comme la température, la pression ou la concentration), le système tend à s'ajuster à un nouvel équilibre en neutralisant autant que possible l'effet du changement.

## Slide 6: 312 Réacteur isotherme (isothermal conditions)
Réactions du premier ordre
Milieu indilatable
Pour une réaction de type: A B
k1
k2
r = r1 - r2 = k1 CA - k2 CB = k1 CAo(1 - XA) - k2 CAo XA
A l ’équilibre:
r = k1 CAo(1 - XAe) - k2 CAo XAe = 0
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 7
Pour une réaction de type: A B
k1
k2
Loi d’Arrhénius : (Arrhenius temperature dependency)
Loi de Van’t Hoff :
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 8
Réaction de type: A B
k1
k2
Réaction endothermique : T  Kc et XAe 
(endothermic reaction)
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 9
Réaction de type: A B
k1
k2
Pas de B dans l’alimentation
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 10
3121 Réaction endothermique
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 11
3122 Réaction exothermique (exothermic reaction)
A basse température
La conversion est faible car la valeur des constantes cinétiques
est faible; c’est le régime de limitation par la cinétique
A haute température
La conversion à l’équilibre est faible car la réaction de formation de A est favorisée; c’est le régime de limitation thermodynamique
 Pour une vitesse r souhaitée, il existe une température
optimale de fonctionnement
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 12
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 13
313 Progression Optimale de Température (POT, Optimum Temperature Progression) 3131 Définition générale
Définition
Les courbes X = f(T) (pour r = Cte) possèdent un maximum.
La courbe reliant ces maxima entre eux définit la progression
optimale de température
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 14
Autre définition
Si on trace une droite X = Cte dans le diagramme des courbes
iso-vitesse, on constate qu’elle coupe un faisceau de courbes X = F(T)
(pour r = Cte) dont une seule à qui elle est tangente. Leur point
d ’intersection est alors situé sur la POT.
 A température fixée T, on atteindra la conversion X, telle
que le point (T, X) est sur la POT, avec une vitesse maximale, donc:
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 15
Equation de la POT
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 16
3132 Tracé des courbes iso-temps de séjour
Réacteur agité
FAo - k1 CA V + k2 CB V = FA
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 17
Réacteur agité
Réaction endothermique
t = 
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 18
Réaction exothermique
t = 
31 Cas des réactions équilibrées
Réacteur agité

## Slide 19
Réacteur piston
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 20
Réacteur piston
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 21
Réacteur piston
Réaction endothermique
t = 
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 22
Réacteur piston
Réaction exothermique
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 23
Comparaison
piston/agité
Réaction exothermique
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 24
3133 Conclusion sur les réacteurs idéaux
Dans le cas d ’une réaction équilibrée et exothermique et quel
que soit le réacteur utilisé, on obtiendra la conversion maximale
dans le volume minimal en réglant la température T en fonction du
taux de conversion X suivant la POT.
Cas du réacteur continu parfaitement agité
Si on souhaite obtenir une conversion X avec un volume de
réacteur minimal, on choisira T telle que la vitesse de la réaction soit
maximale et donc telle que le point (T, X) soit sur la POT
Cas du réacteur piston
Si on veut obtenir une conversion maximale dans un volume
de réacteur piston donné, on fixera le profil de température le long
du réacteur tel que, en chaque abscisse x, le point (T, X) soit sur la POT
31 Cas des réactions équilibrées

## Slide 25: (energy balance equations) 321 formulation générale
Pendant le temps dt:
Il entre dans le réacteur:
Il sort du réacteur:
dnE moles de réactifs et inertes
Volume molaire: VE
Energie interne molaire partielle: UE
Pression: PE
dnS moles de produits et inertes
Volume molaire: VS
Energie interne molaire partielle: US
Pression: PS
Application du 1er principe de la thermodynamique à un réacteur de
volume invariable
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 26
UE dnE + PE VE dnE + q dt = US dnS + PS VS dnS + dU [1]
Enthalpie molaire partielle du mélange à l’entrée du réacteur:
HE = UE + PE VE [3a]
Enthalpie molaire partielle du mélange à la sortie du réacteur:
HS = US + PS VS [3b]
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 27
q + FE HE = FS HS + [4]
Puissance débit débit accumulation
reçue de + d’enthalpie = d’enthalpie + d’énergie
l ’extérieur transporté par transporté par interne dans
les réactifs les produits le réacteur
à l’entrée en sortie
En intégrant [2] et [3] dans [1]:
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 28
322 Réacteur agité continu en régime permanent (steady state mixed flow reactor) 3221 Formulation générale du bilan de chaleur
q + FE HE = FS HS + 0 [5]
Puissance débit débit accumulation
reçue de + d’enthalpie = d’enthalpie + d’énergie
l ’extérieur transporté par transporté par interne dans
les réactifs les produits le réacteur
à l’entrée en sortie
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 29
Hypothèse de l’idéalité:
[6]
Hypothèse capacités calorifiques constantes (dans le domaine de T):
[7]
Constant heat capacities
Ideal mixtures
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 30
Il se déroule simultanément dans le réacteur un ensemble de réactions
de vitesse ri et d’enthalpie de réaction DHi:
[8]
Bilan de matière dans un réacteur parfaitement agité continu:
(Material balance in a continuous stirred tank reactor)
[9]
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 31
[10a]
Puissance échauffement chaleur absorbée
reçue de = du mélange lors + par les réactions
l’extérieur de la traversée chimique
du réacteur
q = +
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 32
q + FE HE = FS HS + 0 [5]
[6]
[7]
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 33
[10b]
Puissance échauffement chaleur absorbée
reçue de = du mélange lors + par les réactions
l ’extérieur de la traversée chimique
du réacteur
q = +
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 34
[9]
[10a]
q =
[8]
q =
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 35
[11]
Puissance échauffement chaleur absorbée
reçue de = du mélange lors + par les réactions
l ’extérieur de la traversée chimique
du réacteur
q = +
Cas d’une réaction unique
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 36
Capacité calorifique de l’unité de mélange réactionnel:
kg.m-3 J.kg-1.K-1 mol.m-3 J.mol-1.K-1
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 37
En intégrant [12] dans l’équation [1], il vient:
[13]
q = +
QE est le débit volumique à l’entrée du réacteur
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 38
En cas d’échange de chaleur à travers une paroi:
[13]
h A (Tp –TS) = +
[14]
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 39
Augmentation adiabatique de température d’une réaction chimique
(Adiabatic temperature increase of a chemical reaction)
C’est l’élévation de température du mélange que l’on observerait si
toute la chaleur dégagée par la réaction était cédée au mélange en l’absence
de tout échange avec l’extérieur:
Co: concentration initiale en espèce chimique par rapport à laquelle est défini DH
Constante de temps de transfert thermique (Thermal time constant)
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 40
L’équation [15] devient:
vitesse vitesse vitesse d’évacuation
d’échauffement = de production + de chaleur
du mélange de chaleur par vers l’extérieur
réaction chimique
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 41
Nombre d’Unités de Transfert thermique (NUT):
On peut alors modifier l’équation [18] :
accroissement accroissement chute de température de température = de température + due au
du mélange dû aux refroidissement
réactions chimiques extérieur
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 42
Rappel des hypothèses conduisant à l’équation [20]
Réaction unique
Régime permanent
Idéalité
Capacités calorifiques constantes
dans le domaine de température considéré
Réacteur parfaitement agité continu
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 43
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux
Reminder of the assumptions leading to equation [20]
Single reaction
Steady state
Ideal mixture
Constant heat capacities
in the temperature range
Perfectly stired tank reactor

## Slide 44
323 Réacteur piston en régime permanent
Le bilan établi à l’équation [10b]pour un réacteur parfaitement agité continu
est valable pour une tranche de réacteur piston de volume élémentaire dV:
Puissance échauffement chaleur absorbée
reçue de = du mélange lors + par les réactions
l ’extérieur de la traversée chimique
du réacteur
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 45
En supposant qu’une seule réaction se produit, on retrouve une relation analogue à l’équation [13]:
Réaction unique
Régime permanent
Idéalité
Capacités calorifiques constantes
dans le domaine de température considéré
Réacteur piston
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 46
Relation analogue à celle de l’équation [18]:
vitesse vitesse vitesse d’évacuation
d’échauffement = de production + de chaleur
du mélange de chaleur par vers l’extérieur
réaction chimique
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 47
tc est une constante de temps thermique locale définie comme à l’équation [17]:
dts est le temps de séjour du fluide (débit volumique local Q) dans la tranche de
volume dV:
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 48
324 Réacteur fermé à volume constant
On peut écrire un bilan directement inspiré de l’équation [14] en tenant compte de l’échauffement simultané du volume réactionnel et du réacteur lui-même (capacité calorifique mR CpR) :
Puissance échauffement chaleur absorbée
reçue de = du mélange au + par les réactions
l ’extérieur cours du temps chimique
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 49
En incorporant J et tc dans l’équation [26] :
vitesse vitesse vitesse d’évacuation
d’échauffement = de production + de chaleur
du mélange et de chaleur par vers l’extérieur
du réacteur réaction chimique
Expression des bilans thermiques
dans les réacteurs idéaux

## Slide 50: (Adiabatic reactor) 331 définition
Un réacteur fonctionne en marche adiabatique lorsqu’il
n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur
q = 0
Cas des réacteur industriels à faible rapport surface/volume
 échange de chaleur négligeable devant la chaleur dégagée par la réaction
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 51: 332 réacteur agité continu en régime permanent
La chaleur dégagée par la réaction chimique est évacuée
par le flux convectif
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 52
Bilan sur un réactif clef A:
flux de débit de débit flux de
A + production = d ’accumulation + A
entrant chimique de A dans le sortant
de A réacteur
Qo CAo - r V 0 Qo CAo (1–X)
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 53
En intégrant cette relation dans [28]:
Si DH est exprimé par mol de A transformé CAo = Co :
TS - TE = J XA [30]
XA varie linéairement avec la température du réacteur*
* Si J reste constant dans le domaine de température
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 54
L'équation [30] est établi avec les hypothèses suivantes:
TS - TE = J XA [30]
Réaction unique
Régime permanent
Idéalité
Capacités calorifiques constantes
dans le domaine de température considéré
Réacteur parfaitement agité continu
Mise en œuvre adiabatique
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 55
Bilan de matière dans un réacteur agité,
par exemple pour une réaction du premier ordre:

## Slide 56
Les bilans de matière et de chaleur
doivent être vérifiés simultanément
Courbe iso-temps de passage
(material balance)
Trajectoire adiabatique (adiabatic line)
cas d'une réaction endothermique, J<0)
X
T
Point d'intersection unique
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 57
Les bilans de matière et de chaleur
doivent être vérifiés simultanément
Courbe iso-temps de passage
Trajectoire adiabatique (cas d'une
réaction exothermique, J>0)
X
T
Point d'intersection unique
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 58
Les bilans de matière et de chaleur
doivent être vérifiés simultanément
Courbe iso-temps de passage
Trajectoire adiabatique (cas d'une
réaction exothermique, J>0)
X
T
Trois points d'intersection
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 59
Un seul point d'intersection
Augmentation de la température d'entrée
Courbe iso-temps de passage
Trajectoire adiabatique (cas d'une
réaction exothermique, J>0)
TS
TE
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 60
Augmentation de la température d'entrée
TS
TE
Trois points d'intersection
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 61
Augmentation de la température d'entrée
TS
TE
Deux points d'intersection
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 62
Augmentation de la température d'entrée
TS
TE
Un seul point d'intersection
TE 
Emballement
de réacteur
possible
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 63
Augmentation de la température d'entrée
TS
TE
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 64
Diminution de la température d'entrée
TS
TE
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 65
Diminution de la température d'entrée
TS
TE
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 66
Diminution de la température d'entrée
TS
TE
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 67
Diminution de la température d'entrée
TS
TE
TE 
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 68
Diminution de la température d'entrée
TS
TE
TE 
TE 
TE 
Hystérèse de
température
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 69
Systèmes de refroidissement
Réacteur double enveloppe
/ Réacteur muni d’un serpentin

## Slide 70: 333 Réaction unique en réacteur piston
Réacteur adiabatique, réaction unique
r Cp dT - DH dCA = 0 [31]
(kg.m-3).(J.kg-1.K-1).(K) (J.mol-1).(mol.m-3)
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 71
CA = CAo (1 – X)
En milieu indilatable:
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 72
TS - TE = J XA [30]
Si J ne dépend pas de la température:
Or la vitesse de la réaction est fonction de XA et de T:
r (XA, T) = r (XA, TE + J XA) = r (XA, TE) [34]
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 73: 334 Réaction exothermique équilibrée en lit fixe
Exemple de réactions industrielles:
- Synthèse de SO3
- Synthèse de NH3
- Synthèse du méthanol
- Synthèse de l'urée
Le réacteur a un comportement adiabatique et piston
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 74
X
T
Equilibre
Courbe iso-vitesse
POT (marche isotherme)
TS - TE = J XA [30]
Contrainte adiabatique
TE
Vitesse maximale en
marche adiabatique
(G)
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 75
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 76
Vitesse de réaction maintenue proche de la vitesse optimale en
marche adiabatique
X
T
(G)
TE
Augmentation adiabatique
De température
Refroidissement par un échangeur externe
1
2
3
4
5
6
TE
1
2
3
4
5
6
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 77
X
T
(G)
TE
Augmentation adiabatique
De température
1
2
3
4
5
TE
1
2
3
4
5
Refroidissement par injection de réactif frais
To
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique
Vitesse de réaction maintenue proche de la vitesse optimale en
marche adiabatique

## Slide 78: 335 Réacteur fermé adiabatique
Bilan de matière pour une réaction du 1er ordre :
Bilan enthalpique
TS - TE = J XA [30]
Réacteurs idéaux en
fonctionnement adiabatique

## Slide 79: 341 Introduction
Réactions exothermiques
 Augmentation locale de la vitesse de réaction
 Augmentation de la température
34 Stabilité thermique des réacteurs
Accélération
Emballement
Explosion

## Slide 80: 342 Critères de stabilité d'un réacteur fermé
Bilan de matière
Bilan thermique (hors échauffement de l'enveloppe du réacteur)
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 81
Evolution spontanée de la température dans un réacteur fermé
(réaction exothermique)
T
t
Tp
TE
Tc
tc
La chaleur dégagée par la réaction
est très supérieur au flux
évacué vers l'extérieur
La réaction est presque terminée
l'échange avec l'extérieur
devient prépondérant
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 82
3421 Critère de sécurité
Température maximale atteinte pour:
Réacteur adiabatique
Conversion totale
 Élévation de température de J Kelvin
TE + J << Tmax [37]
Trambouze et al. ont proposé de fixer Tmax à 1,25 Tp
Condition
suffisante
mais non
nécessaire
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 83
3422 Critère stabilité
Le flux d'évacuation de la chaleur est toujours supérieur au
flux de production de chaleur par la réaction chimique
Flux de production de chaleur (qR) 
Flux d'évacuation de chaleur (qc) 
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 84
q
T
Tp
production de chaleur
par la réaction
S
I
tc 
M
Emballement
évacuation de chaleur
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 85
Fonctionnement stable si
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 86
Rappels des bilans
Données
DH = 347.103 J.kg-1
Cp = 1255 J.kg-1.K-1
To = Tp = 436 K
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 87
Soit numériquement:
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 88
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 89
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 90
!
Cette relation doit être vérifiée à chaque instant
Une condition empirique, valable dans les conditions initiales est:
34 Stabilité thermique des réacteurs

## Slide 91: 351 Estimation du coefficient de transfert de chaleur global
Conductance de transfert côté mélange réactionnel
(échange convectif)
Données sur les échanges thermiques dans les réacteurs industriels

## Slide 92: 351 Estimation du coefficient de transfert de chaleur global
Conductance de transfert côté fluide externe
(échange convectif)
Données sur les échanges thermiques dans les réacteurs industriels

## Slide 93: 351 Estimation du coefficient de transfert de chaleur global
Épaisseur de la paroi
Données sur les échanges thermiques dans les réacteurs industriels

## Slide 94: 351 Estimation du coefficient de transfert de chaleur global
Conductibilité thermique de la paroi
Données sur les échanges thermiques dans les réacteurs industriels

## Slide 95
Exemple du transfert dans une cuve agitée. Evaluation du
coefficient de transfert de chaleur côté mélange réactionnel
Corrélation de type:
Nuint = a Reb Pr1/3 Vism
Nusselt
Reynolds
Prandtl
viscosité réduite
r: masse volumique du mélange réactionnel (kg.m-3) dA: diamètre de l’agitateur (m)
N: vitesse d’agitation (s-1)
m: viscosité dynamique du mélange réactionnel (kg.m-1.s-1)
dT: diamètre de la cuve (m)
Cp: capacité calorifique de l’unité de
masse de mélange réactionnel (J.kg-1.K-1)
l: conductibilité thermique du mélange réactionnel (W.m-1.K-1)
mp: viscosité dynamique du mélange réactionnel à la température de paroi (kg.m-1.s-1)

## Slide 96
353 Evaluation du coefficient de transfert de chaleur côté
fluide externe. Cas d’un serpentin
dC: diamètre externe du serpentin (m)
dS: diamètre interne du serpentin (m)
G: débit massique spécifique dans le serpentin (kg.m-2.s-1)
mf: viscosité dynamique du fluide caloporteur (kg.m-1.s-1)
mp: viscosité dynamique du fluide caloporteur à la température de paroi (kg.m-1.s-1)
Cp: capacité calorifique du fluide caloporteur (J.mol-1.K-1)
lf: conductibilité thermique du fluide circulant dans le serpentin (W.m-1.K-1)

## Slide 97
Loi de Van’t Hoff :
Pour les réactions équilibrées, la constante cinétique et l’enthalpie de la
réaction sont reliées:
Si DHi > 0, la réaction est endothermique
Si DHi < 0, la réaction est exothermique